# Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................

pieczęć oferenta

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Stacja robocza – 2 szt.

Kod. CPV – 30214000-2

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stacja Robocza |
| I Parametry: |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,5 GHz, pamięć Cache L2/L3 8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 10 343 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Płyta główna | -wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera -minimum 1 slot PCI-Express x16 generacji trzeciej umożliwiający zamontowanie kart PCI o pełnym profilu -minimum 1 slot PCI-Express x4 (mech. x16) generacji drugiej umożliwiający zamontowanie kart PCI o niskim profilu -minimum 4 gniazda pamięci RAM DDR3 -zintegrowany TPM 1.2 |  |
|  | Pamięć RAM | -nie mniej niż 16GB RAM DDR3-1600MHz w kościach 4GB -zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC -możliwość rozbudowy do minimum 32 GB RAM |  |
|  | HDD | - możliwość instalacji 4 dysków 2,5 -Zainstalowane 4 dyski twarde nie mniejsze niż 300 GB SAS 10krpm |  |
|  | Kontroler dysków | -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; |  |
|  | Napęd optyczny | DVD +/- RW wewnętrzny |  |
|  | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 3.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamięci. |  |
|  | Karta sieciowa | -2 x 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) -Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1 |  |
|  | Zasilanie i chłodzenie | -zasilacz o mocy maksymalnej nie więcej niż 500W, o maksymalnej sprawności minimum 90% (potwierdzenie na podstawie dokumentacji technicznej producenta) |  |
|  | Porty | -Minimum 6 portów USB 2.0 w tym 2 porty USB z przodu obudowy -port szeregowy, minimum dwa porty RJ45 -port VGA -port DVI -nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy. |  |
|  | Bios | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci,MAC adres karty sieciowej, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. |  |
|  | Obudowa | -obudowa typu Rack -wysokość nie więcej niż 1U -dostarczony wraz z szynami montażowymi do szafy rack umożliwiającymi pełne wysunięcie z szafy, uchylnym ramieniem dla prowadzenia kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w szafie rack |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Wymagana kompatybilność i wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2008 R2,Windows XP, Windows 7, Linux |  |
|  | Certyfikaty producenta | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. |  |
|  | Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |  |
|  | System Operacyjny | Windows 7 Professional 64-bit |  |
|  | Inne | Kable zasilające |  |
|  | Gwarancja (wpisać wymogi klienta) | -5 lat gwarancji świadczonej na miejscu eksploatacji, reakcja serwisowa do końca następnego dnia roboczego, awarie można zgłaszać przez 9 godzin wg lokalnego czasu pracy (wymagane oświadczenie producenta serwera) -uszkodzone dyski pozostają w posiadaniu zamawiającego (wymagane oświadczenie producenta serwera) -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane oświadczenie producenta serwera)-dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera (potwierdzone przez producenta ) |  |
|  | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. (Wymagane oświadczenie producenta). Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. |  |

- Serwer – 1 szt.

Kod. CPV – 48823000-3

Producent / firma: .......................................	Typ: ............................................

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Serwer |
| I Parametry: |
|  | Obudowa | -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; |  |
|  | Płyta główna | -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8; -Zintegrowany czytnik kart microSD; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); |  |
|  | Procesory | -Zainstalowane dwa procesory 6 rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; |  |
|  | Pamięć RAM | -Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności 4 GB w trybie maksymalnej wydajności -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; |  |
|  | Dyski twarde | - Zainstalowanie 7 dysków SAS 2.0 o pojemności 600 GB każdy, 10K RPM dyski Hotplug -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5; |  |
|  | Inne napędy zintegrowane | -Zintegrowany napęd DVD-RW |  |
|  | Kontrolery LAN | -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; -dodatkowa karta sieciowa 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu |  |
|  | Porty | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnętrzne; -1x RS-232; |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; |  |
|  | Zarządzanie | -Wbudowane diody informacyjne -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
|  | Wspierane OS | -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 |  |
|  | Gwarancja | -5 lat gwarancji świadczonej na miejscu eksploatacji, reakcja serwisowa do końca następnego dnia roboczego, awarie można zgłaszać przez 9 godzin wg lokalnego czasu pracy (wymagane oświadczenie producenta serwera) -uszkodzone dyski pozostają w posiadaniu zamawiającego (wymagane oświadczenie producenta serwera) -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane oświadczenie producenta serwera) |  |
|  | Dokumentacja, inne | -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |

- Licencja Microsoft Windows Server 2012 Standard 64 bit – licencja rządowa – 1 szt.
Kod CPV: 48214000-1

- Licencja dostępowa CAL na urządzenie do Windows Server 2012 – licencja rządowa – 50 szt.
CPV: 48214000-1

- Wymagania dotyczące instalacji i konfiguracji oprogramowania

Kod. CPV – 72000000-5

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Active Directory |
| I Parametry: Serwer podstawowy |
|  | Instalacja systemu operacyjnego | Instalacja systemu Windows 2008 R2 64 bit Standard na platformie sprzętowej. Instalacja sterowników urządzeń, aktualizacja systemu operacyjnego, instalacja oprogramowania firmowego do monitorowania i zarządzania serwerem. |  |
|  | Instalacja dodatkowych rozwiązań sprzętowo systemowych w serwerze i otoczeniu. | Instalacja kart sieciowych w trybie „port aggregation” load balancing foult tolerance: - konfiguracja połączeń 2x1GB (1 szt.) w systemie Windows 2008 R2 Standard, - konfiguracja połączeń 2x1GB (1 szt.) w przełączniku sieciowym, |  |
|  | Konfiguracja zainstalowanych elementów systemu operacyjnego oprogramowania dodatkowego | Konfiguracja oprogramowania firmowego producenta platformy sprzętowej serwera do monitorowania i zarządzania serwerem. Konfiguracja pomocy zdalnej. |  |
|  | Instalacja domeny Active Directory | Instalacja roli serwera usług domenowych, instalacja powiązanych ról i funkcji systemu operacyjnego (serwer DNS, serwer DHCP, serwer WINS, urząd certyfikacji). |  |
|  | Instalacja usług dodatkowych na serwerze. | Instalacja dodatkowych ról i funkcji systemu operacyjnego: - Windows Server Update Services, - usługi drukowania i zarządzania dokumentami, - usługi plików, - kopia zapasowa systemu Windows Server, - pomoc zdalna. |  |
|  | Konfiguracja zainstalowanych elementów systemu operacyjnego | Konfiguracja usługi domenowej Active Directory: - struktura przedsiębiorstwa, grupy, użytkownicy, - uprawnienia w systemie AD, plikowym, wydruków -konfiguracja elementów powiązanych (DNS, DHCP, WINS, certyfikaty, - ustawienie mobilnego profilu, - ustawienie polityki bezpieczeństwa. Konfiguracja WSUS: - konfiguracja synchronizacji usługi, - konfiguracja polityki wdrażania aktualizacji, - konfiguracja automatycznej propagacji ustawień w domenie. Konfiguracja usług drukowania i zarządzania dokumentami: - definicja drukarek, sterowniki, - nadanie uprawnień. Konfiguracja usług plikowych: - zdefiniowanie struktury katalogów, - nadanie uprawnień, - ustawienie synchronizacji plików. Konfiguracja pomocy zdalnej. Konfiguracja kopii bezpieczeństwa: - konfiguracja nośników, - konfiguracja zadań i harmonogramów. Konfiguracje dokonać maksymalnie wykorzystując mechanizmy zasad grup – GPO. |  |
|  | Instalacja i konfiguracja oprogramowania dodatkowego | Instalacja i konfiguracja konsoli oprogramowania antywirusowego: - instalacja konsoli, - konfiguracja aktualizacji, - konfiguracja rozpowszechniania aktualizacji, - konfiguracja zarządzania oprogramowaniem na stacjach roboczych, - konfiguracja centralnych polityk antywirusowych, - konfiguracja propagacji ustawień na stacje robocze, - konfiguracja zdalnej instalacji oprogramowania na stacjach roboczych. |  |
| II Parametry: Stacje robocze |
|  | Instalacja domeny Active Directory | Instalacja stacji roboczej w domenie Active Directory skonfigurowanej na serwerze podstawowym: - dodanie stacji roboczej do domeny, - przeniesienie profilu użytkownika, |  |
|  | Instalacja i konfiguracja usług dodatkowych na stacji roboczej. | Ustawienia synchronizacji katalogów z danymi/dokumentami znajdującymi się poza profilem pomiędzy stacją a serwerem. |  |
|  | Konfiguracja zainstalowanych elementów systemu operacyjnego | Konfiguracja pomocy zdalnej. |  |
|  | Instalacja i konfiguracja oprogramowania dodatkowego | Konfiguracja kont pocztowych, haseł i certyfikatów zainstalowanych na stacji roboczej w nowym profilu użytkownika. Konfiguracja zainstalowanego oprogramowania w nowym profilu użytkownika |  |
| III Parametry: Wsparcie powdrożeniowe |
|  | Wsparcie powdrożeniowe | Pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu usługi Active Directory telefonicznie lub zdalnie. Okres obowiązywania wsparcia 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru i obejmuje ogółem 24 godziny. Po terminie obowiązywania wsparcia niewykorzystane godziny przepadają. Sposób rozliczania czasu wykorzystanego na wsparcie to czas połączenia (telefonicznego lub zdalnego). |  |